- Rete d’armatura per il rinforzo di pavimentazioni bituminose

  - Fornitura di rete d’armatura prebitumata per il rinforzo di pavimentazioni bituminose

01.01. 	in fibra di vetro, aventi le seguenti caratteristiche:

Apertura della maglia 14 - 17 mm.

Prebitumata con almeno 220 g/m² di bitume

Struttura a nodi liberi

Resistenza a trazione, longitudinale/trasversale 120/130 kN/m

Allungamento a rottura, longitudinale/trasversale: <3,0/<3,0 %

Connessione tra gli strati secondo Leutner: > 12 kN risp. 15 kN			€/m²

  - Posa in opera di rete d’armatura prebitumata per pavimentazioni bituminose

in fibra di carbonio o fibra di vetro, aventi le seguenti caratteristiche:

Apertura della maglia 14 - 17 mm.

Prebitumata con almeno 220 g/m² di bitume

Struttura a nodi liberi

incl. lavori di adattamento e di taglio,

quantitá: superficie posata incluse le sovrapposizioni

non é inclusa la fornitura e posa della mano d’ attacco 	€/m²